ЗАМЕЧАНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ от 31.08.2020 г.

по проектной документации и/или результатам инженерных изысканий на объект:

«Автомобильная дорога от пром. площадки восточных фланговых стволов до промплощадки южных стволов с мостом через реку Иня»

Консультации экспертов Вы всегда можете получить по телефону: (391) 274-50-94, 8-800-234-50-94 (бесплатно по России) или обратившись по эл. почте sibstroyekspert@mail.ru.

| № п/п | Замечание со ссылкой на лист и нормативную документацию | Ответ на замечание | Рассмотрение ответов (принято/повторные замечания) | Ответ на повторные замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обоснование ответа | Лист |  |  |
| Инженерно-геодезические изыскания |
| Замечания, обязательные для устранения |
| 1 | Согласно Постановлению Правительства РФ от 05.03.2007г. № 145 (в редакции №372-ФЗ от 03.07.2016г.) необходимо предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации, действительную на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику) или предоставления документации в экспертизу. |  |  |  |  |
| 2 | Техническое задание на проведение инженерно-геодезических изысканий не подписано Заказчиком. Техническое задание утверждается Заказчиком и согласовывается Исполнителем (п.4.11 СП 47.13330.2012) |  |  |  |  |
| 3 | «Программа работ на выполнение инженерно-геодезических изысканий» не согласована Заказчиком. Программа утверждается Исполнителем и согласовывается Заказчиком (п.4.16 СП 47.13330.2012) |  |  |  |  |
| Эксперт |  | Шипило Сергей Анатольевич |
| Инженерно-геологические изыскания |
| Замечания, обязательные для устранения |
| 1 | В разделе «Геологические и инженерно-геологические процессы» отсутствует информация о подработке участков проектируемых сооружений, нарушение требований СП 47.13330.2012, п.6.7.2.13. На карте ИГУ не указаны границы подработанных и подрабатываемых участков. |  |  |  |  |
| 2 | Отсутствует паспорт мостового сооружения, нарушение требований СП 47.13330.2012, п.6.7.1. |  |  |  |  |
| 3 | Не выполнена сводка (увязка) инженерно-геологического разреза участка мостового перехода и участков подходов автодороги к мостовому сооружению. |  |  |  |  |
| 4 | На инженерно-геологических разрезах участка мостового перехода отсутствуют проектируемые опоры, подземная часть сооружения, нарушение требований СП 47.13330.2012, п.6.7.1. |  |  |  |  |
| 5 | В нарушение требований СП 47.13330.2012, п.6.7.2.2, не установлены границы распространения и приуроченность просадочных грунтов к определенным геоморфологическим элементам, формам рельефа; мощность просадочной толщи и ее изменение по площади. Границы распространения просадочных грунтов, указанные в текстовой и графической части отчета, не обоснованы. На участках распространения специфических грунтов, в соответствии с примечанием 2 к Табл. 6.4 СП 47.13330.2012, следует уменьшать расстояния между выработками и закладывать поперечники. На продольном профиле трассы не указан тип просадки. |  |  |  |  |
| 6 | В нарушение требований СП 47.13330.2012, п.6.3.28, табл. 6.5, отсутствуют выработки на участке размещения водопропускной трубы на ПК12+24. Выработки размещаются на пересечении трассы с осью трубы, с расстоянием на поперечнике 10-25 м. |  |  |  |  |
| 7 | На продольном профиле трассы границы участков распространения техногенных грунтов (участок скважины 351) не соответствуют карте ИГУ и топографическому плану, согласно которым на данном участке насыпные грунты формируют тело насыпи (дамбы). Откорректировать границы распространения техногенных грунтов на продольном профиле трассы. |  |  |  |  |
| 8 | На карте ИГУ отсутствуют границы геоморфологических элементов, микроформ естественного рельефа и искусственных сооружений (ГОСТ 21.302-2013, табл. 8), являющиеся естественными границами распространения специфических грунтов, проявлений опасных процессов, участков с различными гидрогеологическими условиями и т.д. |  |  |  |  |
| 9 | Горизонтальный масштаб профиля не соответствует масштабу карты. Кроме того, при наклонном залегании слоев вертикальный масштаб разрезов должен отличаться от горизонтального не более чем в 5 раз. |  |  |  |  |
| 10 | Техногенные грунты ИГЭ-1а формируют тело искусственного гидротехнического сооружения (согласно топографическому плану – дамба). Соответственно, грунты формировались по проекту, с заданными показателями уплотнения (влажность, плотность). Данные грунты используются в качестве дорожной насыпи для проектируемой автодороги. По результатам выполненных исследований (Текстовое приложение 1.7) грунты являются однородными – коэффициенты вариации по всем показателям не превышают допустимые значения. Откорректировать или обосновать выводы о неоднородности грунтов (Раздел «Специфические грунты»). Дополнить технический отчет показателями уплотнения грунтов земляного полотна (по результатам стандартного уплотнения), требования СП 47.13330.2012, п.6.7.2.7. Привести рекомендации по результатам выполненных исследований о возможности использования грунтов в качестве земляного основания, необходимости технической мелиорации. |  |  |  |  |
| 11 | В составе отчета отсутствуют результаты химического анализа поверхностных вод р. Иня, нарушение СП 47.13330.2012, п.6.3.19. |  |  |  |  |
| 12 | В техническом отчете не указан тип местности по характеру увлажнения, СП 34.13330, Приложение В, Табл. В.1. |  |  |  |  |
| 13 | В приложении 1.11 расчет величины просадки выполнен с нарушением СП 22.13330.2011, п.6.1.17: в расчет включены слои с относительной просадочностью менее 0,01. |  |  |  |  |
| 14 | Опробование скальных грунтов ИГЭ-8, являющихся основанием проектируемых свайных фундаментов на участке мостового перехода (скважины 356-359), выполнено в недостаточном объеме. Скальный массив является неоднородной средой, в которой выделяются зоны разной степени экзогенных изменений и зоны тектонической нарушенности (линейные). К примеру, в скважинах 359, 356, 357 пробы скального грунта отобраны только с забоя скважин, не опробованы скальные грунты в верхней, наиболее подверженной экзогенным изменениям части скального массива; единственная проба, отобранная в кровле скальных грунтов (с-358, гл. 6,0 м) не изучена на механическую прочность, очевидно, из-за сильной раздробленности и невозможности отбора образца необходимых размеров. В один инженерно-геологический элемент объединены скальные грунты разной прочности, проявляющейся в величине коэффициентов выветрелости и размягчаемости. Откорректировать разделение толщи скальных грунтов на инженерно-геологические элементы, выделив зоны выветривания по физико-механическим характеристикам скальных грунтов. Выполнить классификацию скальных грунтов по степени трещиноватости. Указать коэффициенты RQD по интервалам проходки в скальных грунтах. |  |  |  |  |
| Эксперт | 8-902-912-76-46 | Юшина Галина Валентиновна |
| Инженерно-гидрометеорологические изыскания |
| Замечания, обязательные для устранения |
| 1 | В составе текстовых приложений отсутствует выписка из реестра членов СРО, действительная на дату передачи материалов заказчику – требование статьи 55.8 п.1, статьи 48 п.4 Градостроительного кодекса РФ, статьи 3.3 п.1 Федерального закона № 190-ФЗ, п.13-к «Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. № 145 |  |  |  |  |
| 2 | Не указан номер района по карте климатического районирования для строительства согласно СП 131.13330.2018 |  |  |  |  |
| Эксперт |  | Путилина Лидия Николаевна |
| Инженерно-экологические изыскания |
| Замечания, обязательные для устранения |
| 1 | Представить выписку из реестра членов саморегулируемой организации, действительную на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику) или предоставления документации в экспертизу (ст. 55.8 п.1, ст. 48 п.4 ГК РФ, ст. 3.3 п.1 190-ФЗ, п.13-к «Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий») |  |  |  |  |
| 2 | Полностью отсутствуют протоколы радиационного обследования территории в составе материалов (а также протоколы испытаний почв на санитарно-эпидемиологические показатели, прил. 8.6.2) |  |  |  |  |
| 3 | Не представлены сведения о наличии (отсутствии) в районе намечаемого строительства, на землях, отводимых в постоянное и временное пользование, источников водоснабжения (поверхностных, подземных) в районе производства работ, а также о наличии зон санитарной охраны источников водопользования от уполномоченного органа (пп. 8.5.1, 8.5.3 СП 47.133302012) |  |  |  |  |
| Замечания для сведения исполнителя и заказчика |
| 1 | В разделе «Хозяйственное использование территории» следует представить сведения о землепользователях/землевладельцах |  |  |  |  |
| 2 | Актуализировать ссылку на информационное письмо об ООПТ федерального значения |  |  |  |  |
| 3 | На графических материалах показать точки отбора проб поверхностных вод и донных отложений |  |  |  |  |
| Эксперт |  | Трибулкина Надежда Сергеевна |
| Раздел 1 «Пояснительная записка» |
| Замечания, обязательные для устранения |
| 1 | Не представлено распоряжение об утверждении Проекта планировки территории |  |  |  |  |
| 2 | Предоставлена выписка из реестра СРО с истекшим сроком действия в нарушение части 4 статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ, п.13-к «Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. № 145. |  |  |  |  |
| Эксперт |  | Зигельман Евгения Олеговна |
| Раздел 2 «Проект полосы отвода» |
| Замечания, обязательные для устранения |
| 1 | Не предоставлен л.1 графической части (план трассы), в нарушение п.35 «и - м» Постановления №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». |  |  |  |  |
| Эксперт |  | Зигельман Евгения Олеговна |
| Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения» |
| Замечания, обязательные для устранения |
| 1 | Том 3.1 не соответствует требованиям п.4.1.4 ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации в томе отсутствует ведомость "Состав проектной документации" рекомендуется графическую часть включить в состав единого тома по разделу 3 (вместе с текстовой частью» |  |  |  |  |
| 2 | Раздел Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения" не соответствует требованиям пункта 36 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, пункты: В текстовой части в) отсутствуют сведения о прочностных характеристиках грунта в основании линейного объекта; д) отсутствуют сведения о классе линейного объекта; е) приведены неполные сведения о проектной мощности (пропускная способность, интенсивность движения) линейного объекта; и) отсутствует обоснование количества и типов оборудования, в том числе грузоподъемного, транспортных средств и механизмов, используемых в процессе строительства линейного объекта; к) отсутствуют сведения о численности и профессионально-квалификационном составе персонала с распределением по группам производственных процессов, число и оснащенность рабочих мест; л) отсутствует перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта; о) отсутствует обоснование технических решений по строительству в сложных инженерно-геологических условиях; п) отсутствует обоснование требований к грунтам отсыпки (влажность и гранулометрический состав); отсутствует обоснование необходимой плотности грунта насыпи и величин коэффициентов уплотнения для различных видов грунта - отсутствует описание конструктивных решений противодеформационных сооружений земляного полотна; |  |  |  |  |
| 3 | Пункт 3.1, Водопропускные трубы ОДМ 218.2.001-2009 относится к проектированию и строительству водопропускных сооружений из металлических гофрированных структур – обосновать применение стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91. |  |  |  |  |
| 4 | Пункт 3.2 Мост через реку Иня Обосновать габарит моста в соответствии с нормами СП 35.13330 и 37.13330 Для проверки представить расчет опор моста (в формате данных программы «ОПОРА_Х») Обосновать необходимость выполнения надфундаментной части промежуточных опор в металлических трубах Подпункт «Пролетные строения» - указать инв.№ чертежей балок пролетного строения Для проверки представить чертежи инв.54302-М, с шагом расстановки балок 2.2м. В соответствии с п.5.61 СП 35.13330 ширина тротуаров должна быть не менее 1.0м, видимо это служебные проходы. Обосновать их ширину в соответствии с п.5.61. типовой проект серии 3.503.1-66 не предполагает устройство лотков под пролетным строение, откорректировать при толщине защитного слоя 30мм не обеспечивается минимально необходимая толщина защитного слоя бетона армирующей сетки – увеличить толщину защитного слоя уточнить марку бетона защитного слоя (добавить «в хлористых солях») обосновать устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия двухслойное общей толщиной 100 мм (по п.5.66 СП 35.13330) обосновать удерживающую способность БО в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019, указать группу дорожных условий |  |  |  |  |
| 5 | Чертеж 4405П/14-451-1-ТКР, Типовые поперечные профили земляного полотна Указать границы применения типов профилей земляного полотна |  |  |  |  |
| 6 | Чертеж 4405П/14-452-1-ТКР, лист 1 (труба на ПК10+00) В таблице гидравлических характеристик обосновать скорость воды на выходе из трубы при указанном расходе, соответственно обосновать конструкцию укрепления выходного лога Указать материал в основании трубы Для предотвращения истирания в водопропускных трубах применяются лотки по днищу – обосновать их отсутствие |  |  |  |  |
| 7 | Чертеж 4405П/14-452-1-ТКР, лист 1 (труба на ПК12+74) В таблице гидравлических характеристик обосновать скорость воды на выходе из трубы при указанном расходе, соответственно обосновать конструкцию укрепления выходного лога Для предотвращения истирания в водопропускных трубах применяются лотки по днищу – обосновать их отсутствие |  |  |  |  |
| 8 | Чертеж 4405П/14-452-2-ТКР, лист 1 (Ситуационный план моста) Обосновать отсутствие лестничного схода у начала моста |  |  |  |  |
| 9 | Чертеж 4405П/14-452-2-ТКР, лист 2 (Общий вид моста) На поперечниках нанести водоотводные лотки под пролетным строением Пояснить, куда уходит вода из водоотводных лотков под пролетным строением |  |  |  |  |
| 10 | Чертеж 4405П/14-452-2-ТКР, лист 3 (План моста) Откорректировать обозначение шва омоноличивания между балками №3 и №4 Указать отметки ВОК, судя по чертежу очистные находятся в зоне затопления при УВВ(1%), пояснить как будет осуществляться при этом очистка. |  |  |  |  |
| 11 | Чертеж 4405П/14-452-2-ТКР, лист 4 (Мостовое полотно) Добавить план расположения элементов мостового полотна Добавить конструкцию деформационного шва Обосновать отсутствие дренажных каналов в соответствии с п.5.77 СП 35.13330 Уточнить толщину защитного слоя гидроизоляции в соответствии с ранее высказанными замечаниями |  |  |  |  |
| 12 | Чертеж 4405П/14-452-2-ТКР, лист 5 (Береговая опора Ок-1) Расстояние между краем сваи и вертикальной гранью ростверка (10см) в соответствии с п.11.67 СП 35.13330 допускается для свай-оболочек диаметром свыше 2.0м – откорректировать ширину ростверка Учесть замечание по отводу воды |  |  |  |  |
| 13 | Чертеж 4405П/14-452-2-ТКР, лист 6 (Береговая опора Ок-4) Расстояние между краем сваи и вертикальной гранью ростверка (10см) в соответствии с п.11.67 СП 35.13330 допускается для свай-оболочек диаметром свыше 2.0м – откорректировать ширину ростверка Учесть замечание по отводу воды |  |  |  |  |
| 14 | Чертеж 4405П/14-452-2-ТКР, листы 7,8 (Промежуточные опоры ОП-2, ОП-3) Учесть замечания по конструкции стоек промежуточных опор |  |  |  |  |
| Эксперт | 8-911-600-51-88 | Шведчиков Борисов Сергеевич |
| Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения» |
| Замечания, обязательные для устранения |
| 1 | В перечне чертежей шифр договора не соответствует проектной документации. Устранить разночтения. |  |  |  |  |
| 2 | На стр.16 пояснительной записки о каком уширении проезжей части идет речь? Дать пояснения, при необходимости дополнить проектную документацию решениями по уширению. |  |  |  |  |
| 3 | Не представлено обоснование снижения расчетной скорости до 40 км/ч. |  |  |  |  |
| 4 | В таблице 2.3-1 указаны ширины проезжей части при уширении на кривых в плане. Представленные значения менее ширины проезжей части на прямом участке. Скорректировать текстовую часть. |  |  |  |  |
| 5 | п.2.6 пояснительной записки дополнить информацией о установке барьерного ограждения и прочих средствах организации безопасного дорожного движения. |  |  |  |  |
| 6 | Не обосновано применение выемки глубиной до 4м с откосами 1:3. Привести обоснование, дополнить текстовую часть. |  |  |  |  |
| 7 | Согласно планов, приведенных на водопропускных трубах и чертеже 4405П/14-465-1-ОП л.1 уклоны водоотводных канав, имеют значения до 206 ‰. Текстовую часть дополнить информацией о укреплениях водоотводных канав и кюветов. |  |  |  |  |
| 8 | В представленных томах проектной документации отсутствуют технические условия на пересечение с ЛЭП 110кВ. |  |  |  |  |
| 9 | В текстовой части в нарушение постановления правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87, отсутствуют следующие сведения: обоснование количества и типов оборудования, в том числе грузоподъемного, транспортных средств и механизмов, используемых в процессе строительства линейного объекта; перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта; описание решений по организации ремонтного хозяйства, его оснащенность |  |  |  |  |
| 10 | Уклоны водоотводных канав представленных на чертеже продольного профиля не соотвествуют планам, приведенных на водопропускных трубах и чертеже 4405П/14-465-1-ОП л.1. |  |  |  |  |
| 11 | Согласно представленной расчетной зоне затопления, приведенной в отчете ИГМИ, участок насыпи ПК15+49 – ПК16+50 подтапливаемый. Не представлены мероприятия по укреплению откосов насыпи либо обоснования отсутствия мероприятий. |  |  |  |  |
| 12 | Принятая конструкция водопропускных не соответствует техническому заданию на проектирование. |  |  |  |  |
| Замечания для сведения исполнителя и заказчика |
| 1 | Многие замечание относятся также к остальным томам представленной проектной документации, в которых использовалась информация из тома ТКР. Исправления по данным замечаниям также должны отражаться и в остальных томах. |  |  |  |  |
| Эксперт | 8-904-998-10-44 | Кадышев Денис Владимирович |
| Раздел 5 «Проект организации строительства» |
| Замечания, обязательные для устранения |
| 1 | В разделе не отражены вопросы: По устройству стыков БНС и стоек промежуточных опор, находящихся ниже уровня воды и требующих устройства ограждений Монтажу балок пролетного строения в центральном пролете |  |  |  |  |
| 2 | Пункт 7, Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок и приспособлений, требующих разработки рабочих чертежей для их строительства Дополнить пункт СВСиУ, необходимыми для производства работ, указанных в предыдущем замечании |  |  |  |  |
| 3 | Ввиду того что в отчете о инженерно-гидрометеорологических изысканиях не определены расходы и уровни воды в р.Иня 10% вероятности превышения, необходимо: Произвести расчет указанных расходов и уровней Обосновать расположение временных площадок выше указанных уровней в соответствии с ВСН-136 Обосновать конструкцию временного переезда на указанный расход и уровень |  |  |  |  |
| Эксперт | 8-911-600-51-88 | Шведчиков Борисов Сергеевич |
| Раздел 7 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» |
| Замечания для сведения исполнителя и заказчика |
| 1 | Следует обосновать эффективность применяемых очистных сооружений (фильтр-патрон), мероприятий по пылеподавлению (паспорта на оборудование, ссылки на рекомендательные документы, каталоги и т.п.). Для периода строительства не указана эффективность пылеподавления (а также не указан источник водоснабжения на эти технологические нужды, не показаны расходы; непонятно, учтены ли данные решения в остальных частях ПД) |  |  |  |  |
| 2 | В табл. 1.3.1-1 тома 7.1.1. не приведены площади «по проекту»; в проекте рекультивации не приводятся сведения о землепользователях (указано, что документы об использовании земельных участков приведены в разделе 1, но эту информацию следует включить в проект) |  |  |  |  |
| Эксперт |  | Трибулкина Надежда Сергеевна |
| Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |
| Замечания, обязательные для устранения |
| 1 | На основании п 6.6.3 СП 48.13330.2011. не указанно, степень огнестойкости временных зданий |  |  |  |  |
| 2 | На основании п 6.6.3 СП 48.13330.2011. не указанно, ширина и высота эвакуационных путей, дверных проемов во временных зданиях. |  |  |  |  |
| 3 | На основании п 6.6.3 СП 48.13330.2011. не указанно, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре во временных зданиях. |  |  |  |  |
| 4 | На основании п 6.6.3 СП 48.13330.2011. не указанно, пожарная сигнализация во временных зданиях. |  |  |  |  |
| Эксперт |  | Трегубенко Андрей Сергеевич |
| «Состав проектной документации» |
| 1 | Не представлены на рассмотрение раздел 4405П/14-ПОД. О необходимости сноса каких-либо объектов не предоставлена информация в разделе 1 «Пояснительная записка» 4405П/14-ПЗ1. |  |  |  |  |
| 2 | В разделе 1 «Пояснительная записка» 4405П/14-ПЗ1 отсутствует информация о проектируемом мосте, его технические характеристики. |  |  |  |  |
| 3 | Пояснить - на какой объект инфраструктуры разработан раздел 4 « Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта», который не представлен на экспертизу. |  |  |  |  |
| Эксперт |  | Алексеева Наталья Алексеевна |